## Slide 1
Лекция 10. Внешние устройства ПК
WELCOME TO OUR
PRESENTATION
Чесноков Сергей Евгеньевич, shesnokov@gmail.com

## Slide 2
Что относится к периферийным устройствам?
PAGE
1
Внешние устройства ПК
К периферии относятся все внешние устройства, подключаемые к системному блоку компьютера через стандартные разъемы.
Периферийные устройства компьютера делятся по назначению: - ввод данных
- вывод данных
- хранение данных
- обмен данными

## Slide 3
Периферийные устройства вывода данных
PAGE
2
Внешние устройства ПК
Монитор (Дисплей),
виртуальный шлем
Оборудование для визуального отображения текстовой и графической информации, преобразует цифровую и (или) аналоговую информацию в видеоизображение.
Оборудование для печати разных масштабов и областей применения.
Колонки/наушники (гарнитура)
Принтер
Оборудование для воспроизведения (вывода) звука.
Плоттер (графопостроитель)
Применяется для автоматического вычерчивания с большой точностью рисунков, схем, сложных чертежей, карт и другой графической информации на бумаге размером до A0 или кальке.

## Slide 4
Периферийные устройства ввода данных
PAGE
3
Внешние устройства ПК
Сканер
Предназначается для анализа и оцифровки различных объектов (обычно изображение, текст), создаёт цифровую копию изображения объекта.
Клавиатура относится к стандартным средствам персонального компьютера для ввода данных с помощью клавиш. Служит для ввода алфавитно-цифровых (знаковых) данных, а также команд управления.
Мышь
Клавиатура
Манипуляторы типа "мышь". Перемещение мыши по плоской поверхности синхронизировано с перемещением графического объекта (указателя мыши) на экране монитора.
Графический планшет (дигитайзер)
Предназначены для ввода художественной графической информации. Такие устройства удобны для художников и иллюстраторов, поскольку позволяют им создавать экранные изображения привычными приемами.

## Slide 5
Периферийные устройства хранения данных
PAGE
4
Внешние устройства ПК
Flash – накопители / внешние HDD
Запоминающие устройства, использующие в качестве носителя или флэш-память или внешний жесткий диск, подключаемые к компьютеру или иному считывающему устройству по интерфейсу USB (eSATA). Основное назначение внешних накопителей — хранение, перенос и обмен данными, резервное копирование, загрузка операционных систем и другое.
Zip-накопители, HiFD-накопители, JAZ-накопители
По своим характеристикам похожи на жесткие диски небольшого объема, но в отличие от них является сменными. Технология не получила большого распространения, по экономическим причинам (стоимость в расчете на 1Мб данных).

## Slide 6
Периферийные устройства обмена данными
PAGE
5
Внешние устройства ПК
Модемы
Предназначены для обмена информацией между удаленными компьютерами по каналам связи, принято называть модемом (модулятор + демодулятор). Наибольшее распространение в настоящее время получили ADSL-модемы, позволяющие передавать данные по кабельным сетям низких категорий (телефонные линии) на большие расстояния с большой скоростью.

## Slide 7
Мониторы на ЭЛТ, их характеристики
PAGE
6
Внешние устройства ПК

## Slide 8
Мониторы на ЭЛТ, их характеристики
PAGE
7
Внешние устройства ПК
Разрешение - это плотность изображения на экране, которая определяется количеством видимых точек по горизонтали и по вертикали.
Чем выше разрешение экрана, тем больше информации на нем помещается.
Чем больше разрешение монитора, тем мельче отображаемая информация. Любой монитор ЭЛТ поддерживает несколько разрешений. В зависимости от размера экрана обычно используются следующие оптимальные разрешения монитора: 14-, 15” – 800x600; 17” – 1024x768; 19” – 1280x960; 21” – 1600x1200; 24” – 1920x1080;

## Slide 9
Мониторы на ЭЛТ, их характеристики
PAGE
8
Внешние устройства ПК
Частота обновления монитора - основной принцип работы монитора, основанного на электронно-лучевой трубке - последовательная смена изображений (кадров). Эта смена происходит настолько быстро, что внешне создается эффект непрерывности изображения.
Чем выше частота смены изображений (кадров) - тем менее заметно мерцание экрана и, соответственно, тем меньше усталость от работы за компьютером. Безопасной считается частота обновления экрана не менее
85 Гц

## Slide 10
Мониторы на ЭЛТ, их характеристики
PAGE
9
Внешние устройства ПК
Размер точки (часто этот параметр называют «шагом» точки) - каждый светящийся элемент экрана состоит из трех точек - красной, зеленой и синей. Размер (шаг) точки - это расстояние между центрами таких точек.
Чем меньше размер точки, тем выше четкость изображения и, соответственно, ниже нагрузка на зрение (особенно это касается работы с графикой, когда нужно рассматривать мелкие детали, а также дизайнерской и конструкторской работы). У хороших моделей мониторов размер (шаг) точки не превышает 0,28 мм.
Яркость монитора. Единица измерения яркости — кд/м2 (канделы на квадратный метр). Обычно яркость ЭЛТ-мониторов находится в диапазоне от 80 до 120 кд/м2. Чем выше значение яркости, тем лучше качество монитора.

## Slide 11
Мониторы на ЭЛТ, их характеристики
PAGE
10
Внешние устройства ПК
Антибликовое покрытие - покрытие наносится на экран фирмой-производителем и существенно снижает отражение света.
Антибликовые покрытия бывает разным: гравировка экрана, кремниевое покрытие, рассеивание снегового потока и др. Несмотря на то, что антибликовое покрытие несколько снижает контрастность, яркость и цветопередачу, оно намного повышает комфортность работы.
Антистатическое покрытие - на экраны многих современных мониторов также нанесено антистатическое покрытие. Благодаря этому на поверхности экрана не возникает электростатический заряд, который способствует скоплению пыли.

## Slide 12
Мониторы на ЖК матрице, их характеристики
PAGE
11
Внешние устройства ПК
Между двумя панелями находится слой так называемого цианофенила.

## Slide 13
Мониторы на ЖК матрице, их характеристики
PAGE
12
Внешние устройства ПК
Под воздействием электрического тока газ (неон или ксенон) превращается в плазму, в результате высвобождается энергия в виде ультрафиолетового излучения, а оно в свою очередь вызывает свечение покрытых фосфором люминофоров.

## Slide 14
TN (twisted nematic) матрица.
PAGE
13
Внешние устройства ПК
Способны передавать цвет в 18-и или
24-х битном диапазоне (6 или 8 бит на каждый канал RGB), что хоть и является неплохим показателем в сравнении с первыми ЖК мониторами на TN, в наше время этого бывает недостаточно для качественной цветопередачи.

## Slide 15
TN (twisted nematic) матрица.
PAGE
14
Внешние устройства ПК
Мониторы на матрице TN имеют следующие плюсы:
- Высокая скорость отклика.
- Низкая цена.
Высокий уровень яркости и возможность использования любых подсветок.
Мониторы на матрице TN имеют следующие минусы:
- Маленькие углы обзора. Искажения цвета вплоть до инверсии при взгляде под острым углом. Особенно выражено при взгляде снизу вверх. - Довольно плохой уровень контрастности.
- Неправильная, неточная цветопередача.

## Slide 16
IPS (In Plane Switching) матрицы.
PAGE
15
Внешние устройства ПК
Данная технология была заменена на S-IPS (Super-IPS). Мониторы с данной технологией производят Dell, LG, Philips, Nec, ViewSonic, ASUS и Samsung (PLS).
Основное предназначение данных мониторов – работа с графикой, обработка фото и другие задачи, где требуется точная цветопередача, контрастность и соответствие стандартам sRGB и Adobe RGB.

## Slide 17
IPS (In Plane Switching) матрицы.
PAGE
16
Внешние устройства ПК
Основные плюсы мониторов на IPS матрице:
- Лучшая в мире цветопередача среди TFT LCD панелей.
- Высокие углы обзора.
Хороший уровень статичной контрастности и точности передачи оттенков.
Из минусов IPS можно отметить:
- Более высокая цена.
- Обычно более крупные габариты и вес, в сравнении с мониторами на TN матрице. - Большее энергопотребление.
- Низкая скорость отклика пикселей, но лучше чем у *VA матриц. - На данных матрицах, чаще чем на остальных встречаются такие неприятные моменты как glow, «мокрая тряпка» и высокий input-lag.

## Slide 18
IPS (In Plane Switching) матрицы.
PAGE
17
Внешние устройства ПК
Современные виды IPS матриц:
AS-IPS – улучшенная версия S-IPS матрицы, в которой частично была устранена проблема плохой контрастности.
H-IPS – ещё значительнее улучшена контрастность и убрана засветка фиолетовым цветом при взгляде на монитор сбоку. С её выходом в 2006 году, сейчас практически заменила мониторы с S-IPS матрицей.
e-IPS – разновидность H-IPS, но более дешёвая в производстве матрица, которая обеспечивает стандартный для IPS цветовой охват в 24 бита (по 8 на RGB-канал). Матрица специально высветлена, что даёт возможность использования LED подсветок и менее мощных CCFL. Нацелена на средний и бюджетный сектор рынка. Подходит практически для любых целей.
p-IPS – самая продвинутая IPS матрица на 2011 год, продолжение развития H-IPS. Имеет цветовой охват 30 бит (по 10 на каждый канал RGB), лучшую скорость отклика в сравнении с S-IPS, расширенный уровень контрастности и лучшие углы обзора в своём классе. Не рекомендуется для использования в играх с низкой сменой частоты кадров. Подтормаживания становятся более выраженными накладываясь на скорость отклика, что вызывает моргания и замыленность.

## Slide 19
IPS (In Plane Switching) матрицы.
PAGE
18
Внешние устройства ПК
Современные виды IPS матриц:
UH-IPS - сравнима с e-IPS. Тоже высветлена для использования совместно с LED подсветками. При этом немного пострадал чёрный цвет.
S-IPS II - аналогична по параметрам с UH-IPS.
PLS - вариация IPS от компании Samsung. В отличии от IPS, есть возможность размещать пиксели более плотно, но при этом страдает контрастность (не очень удачная для этого конструкция пикселей). Контрастность не выше 600:1 - самый низкий показатель среди LCD матриц. Даже у TN матриц данный показатель выше. Матрицы PLS могут использовать любой вид подсветки. По характеристикам, более предпочтительны чем MVA\PVA матрицы.

## Slide 20
MVA и PVA (Multi-domain\Patterned Vertical Alignment) матрицы (*VA).
PAGE
19
Внешние устройства ПК
Является неким компромиссом между TN и IPS матрицами. Цена мониторов на MVA/PVA так же варьируется в пределах цен на TN и IPS матрицы.
Технология была разработана корпорацией Fujitsu.

## Slide 21
MVA и PVA (Multi-domain\Patterned Vertical Alignment) матрицы (*VA).
PAGE
20
Внешние устройства ПК
Плюсы VA матриц:
Высокие углы обзора.
Самая высокая контрастность среди TFT LCD матриц. Достигается благодаря пикселю, который состоит из двух частей, каждой из которых можно управлять отдельно.
Глубокий чёрный цвет.
Минусы VA матриц:
Довольно высокое время отклика.
- Искажение оттенков и резкое уменьшение контрастности в тёмных участках картинки при перпендикулярном взгляде на монитор.

## Slide 22
Использование ЖК матриц
PAGE
21
Внешние устройства ПК
TN подходит для: игры, Интернет сёрфинга, экономного пользователя, офисных программ
TN не подходит для: просмотр фильмов (плохие углы обзора + невнятный чёрный + плохая цветопередача), работы с цветом и фото
IPS подходит для: просмотра фильмов, профессиональных программ и предпечатной подготовки
IPS не подходит для: игры (для P-IPS, S-IPS)
PVA/MVA подходит для: просмотр фильмов, профессиональных программ и предпечатной подготовки, работы с цветом и фото
PVA/MVA не подходит для: игры (слишком низкая скорость отклика)

## Slide 23
Мультимедийная акустика
PAGE
22
Внешние устройства ПК
2.0 или "стереопара"
2.1 система
5.1 системы или Системы Объёмного Звучания

## Slide 24
Принтеры
PAGE
23
Внешние устройства ПК
Виды принтеров по типу устройства:
Обычные принтеры.
МФУ – многофункциональные устройства. С помощью МФУ вы сможете не только печатать документы, но и сканировать и принимать факсы.
Портативные принтеры – принтеры, которые обладают компактными размерами и могут работать от встроенного аккумулятора.
Фотопринтереры – принтеры, предназначенные для печати фотографий. Для работы таким принтерам нужна специальная фотобумага и чернила.

## Slide 25
Матричные принтеры
PAGE
24
Внешние устройства ПК
Матричный принтер – аппарат, формирующий изображение ударным способом из отдельных маленьких точек. Это старейший из до сих пор применяемых типов принтеров. Выпускались и цветные принтеры, которые не получили широкого применения в связи с появлением более практичных цветных струйных принтеров.
Достоинства матричных принтеров
- Низкая стоимость печати документов, не требующих особого качества.
- Возможность использования дешевой рулонной или фальцованной бумаги.
- Высокий ресурс печатающей головки и принтера.
Недостатки матричных принтеров
- Высокий уровень шума в процессе работы.
- Низкое качество и скорость печати графических документов.
- Ограничения при цветной печати.

## Slide 26
Струйные принтеры
PAGE
25
Внешние устройства ПК
Струйная печать – самая распространенная технология печати. Для работы принтерам со струйной печатью необходимы жидкие чернила, которые хранятся в специальных картриджах.
Основные преимущества струйных принтеров:
- Низкая цена на сам принтер;
- Относительная простота заправки картриджей (зависит от конкретной модели);
- Возможность использования СНПЧ, что позволяет значительно снизить расходы на печать;
Основные недостатки струйных принтеров:
- Низкая скорость печати;
- Высокая стоимость оригинальных картриджей;
- Невозможность заправки некоторых видов картриджей;
- Засыхание картриджей при долгом простое принтера;

## Slide 27
Лазерные принтеры
PAGE
26
Внешние устройства ПК
Лазерная печать – еще одна очень популярная технология печати. Лазерные принтеры используют чернила в форме порошка. Черно-белые лазерные принтеры позволяют на одном картридже печатать довольно большое количество страниц. Это делает лазерные принтеры идеальным выбором для печати текстовых документов.
Основные преимущества лазерных принтеров:
- Высокая скорость печати;
- Высокая четкость картинки;
- Печать большого количества страниц
на одном заряде картриджа;
Основные недостатки лазерных принтеров:
- Сложный процесс заправки картриджей;
- Высокая цена на принтеры и картриджи, в особенности на цветные модели;

## Slide 28
Термосублимационные принтеры
PAGE
27
Внешние устройства ПК
Термосублимационная печать – технология печати, которая используется для печати фотографий. В принтерах данного вида используются твердые чернила, которые испаряются, минуя жидкую форму, это и называют сублимацией.
Основные преимущества термосублимационных принтеров:
- Высокое качество картинки;
Основные недостатки термосублимационных принтеров:
- Высокая цена расходных материалов;
- Узкая специализация;

## Slide 29
Плоттеры
PAGE
28
Внешние устройства ПК

## Slide 30
Сканеры
PAGE
29
Внешние устройства ПК
Сканером называют устройство, с помощью которого можно получать цифровые копии напечатанных документов. Сканеры бывают нескольких типов: планшетные, ручные, рулонные, проекционные.
Тип датчика - сейчас в продаже можно найти сканеры с датчиками двух типов: CIS и CCD. Датчики типа CIS это устаревшая технология, сейчас такие датчики используются только в дешевых устройствах. Поэтому рекомендуется выбирать сканер с CCD датчиком.
Разрешение - измеряется в количестве точек на дюйм (dpi), которые может считать сканер. Чем выше разрешение, тем более четким и детализированным будет отсканированное изображение. Для того чтобы получить страницу отсканированного текста достаточно 300 dpi, но для сканирования фотографий нужно значительно большее разрешение. Поэтому следует выбирать сканер с как можно большим разрешением.

## Slide 31
Сканеры
PAGE
30
Внешние устройства ПК
Автоматическое устройство подачи документов - автоматическое устройство подачи документов это очень удобная возможность. С помощью автоматической подачи вы сможете сэкономить много времени. Для того чтобы отсканировать несколько листов A4 вам будет достаточно положить их в лоток и сканер сделает все сам. Однако сканеры с автоматической подачей документов стоят на много дороже обычных планшетных сканеров и имеют более крупные габариты.

## Slide 32
Клавиатура
PAGE
31
Внешние устройства ПК

## Slide 33
Мышь
PAGE
32
Внешние устройства ПК

## Slide 34
Графический планшет
PAGE
33
Внешние устройства ПК
Графический планшет – это устройство, с помощью которого можно производить ввод данных от руки, как в память данного устройства, так и непосредственно в компьютер или ноутбук.

## Slide 36
See you soon
THANKSFOR
COMING