## Slide 1
Лекция 4. Внутреннее устройство ПК
WELCOME TO OUR
PRESENTATION
Чесноков Сергей Евгеньевич, shesnokov@gmail.com

## Slide 2
…
PAGE
2
Системные (материнские) платы
СИСТЕМНЫЕ (МАТЕРИНСКИЕ) ПЛАТЫ

## Slide 3
Магистраль системной платы
PAGE
3
Системные (материнские) платы
Информационная магистраль (шина)
Устройства ввода
Устройства вывода
Долговременная память
Магистрально-модульный принцип: построение компьютера из функциональных блоков, взаимодействующих посредством общего канала (каналов) – шины.
Шина данных (8, 16, 32, 64 бита)
Шина адреса (16, 20, 24, 32, 36, 64 бита)
Шина управления
Оперативная память
Процессор
Контроллеры
Контроллеры
Контроллеры

## Slide 4
Магистраль системной платы
PAGE
3
Системные (материнские) платы
Магистраль или системная шина - это набор электронных линий, связывающих воедино по адресации памяти, передачи данных и служебных сигналов процессор, память и периферийные устройства.
Системная магистраль осуществляет обмен данными между процессором или ОЗУ с одной стороны и контроллерами внешних устройств компьютера с другой стороны.
Подключение отдельных модулей компьютера к магистрали на физическом уровне осуществляется с помощью контроллеров, а на программном обеспечивается драйверами.
Контроллер принимает сигнал от процессора и дешифрует его, чтобы соответствующее устройство смогло принять этот сигнал и отреагировать на него.
За реакцию устройства процессор не отвечает - это функция контроллера. Поэтому внешние устройства ЭВМ заменяемы, и набор таких модулей произволен.

## Slide 5
Шина данных
PAGE
3
Системные (материнские) платы
По этой шине данные передаются между различными устройствами.
Например, считанные из оперативной памяти данные могут быть переданы процессору для обработки, а затем полученные данные могут быть отправлены обратно в оперативную память для хранения. Таким образом, данные по шине данных могут передаваться от устройства к устройству в любом направлении, т. е. шина данных является двунаправленной.
Разрядность шины данных определяется разрядностью процессора, т.е. количеством двоичных разрядов, которые процессор обрабатывает за один такт. Разрядность процессоров постоянно увеличивалась по мере развития компьютерной техники.
За 25 лет, со времени создания первого персонального компьютера (1975г.), разрядность шины данных увеличилась с 8 до 64 бит.
К основным режимам работы процессора с использованием шины передачи данных можно отнести следующие: запись/чтение данных из оперативной памяти и из внешних запоминающих устройств, чтение данных с устройств ввода, пересылка данных на устройства вывода.

## Slide 6
Шина адреса
PAGE
3
Системные (материнские) платы
Шина адреса предназначена для передачи по ней адреса того устройства (или той ячейки памяти), к которому обращается процессор. Адрес на нее выдает всегда только процессор.
При операции записи информацию на шину данных выставляет процессор, а считывает то устройство (например, память или принтер), адрес которого выставлен на шине адреса.
При операции чтения информацию на шину данных выставляет устройство, адрес которого выставлен на шине адреса, а считывает процессор.
Таким образом, каждое устройство или ячейка оперативной памяти имеет свой адрес. Адрес передается по адресной шине, причем сигналы по ней передаются в одном направлении от процессора к оперативной памяти и устройствам (однонаправленная шина).
Разрядность шины адреса определяет адресное пространство процессора, т.е. количество ячеек оперативной памяти, которые могут иметь уникальные адреса.
Количество адресуемых ячеек памяти можно рассчитать по формуле:
N =2 I , где I — разрядность шины адреса.

## Slide 7
Шина адреса
PAGE
3
Системные (материнские) платы
Каждой шине соответствует свое адресное пространство, т. е. максимальный объем адресуемой памяти, например, N = 2 I = 2 32= 4 Гб.
Разрядность шины адреса постоянно увеличивалась и в современных персональных компьютерах составляет 32 бит. Таким образом, максимально возможное количество адресуемых ячеек памяти равно:
N == 2 32 = 4 294 967 296 = 4 Гб
В персональных компьютерах величина адресного пространства процессора и величина фактически установленной оперативной памяти практически всегда различаются.

## Slide 8
Шина управления
PAGE
3
Системные (материнские) платы
По шине управления передаются сиг­налы такие, например, как сигналы чтения, записи, готовности, определяющие характер обмена информацией по ма­гистрали. Сигналы управления определяют, какую операцию считывание или запись информации из памяти нужно производить, синхронизируют обмен информацией между устройствами.
Каждое внешнее устройство, которому нужно обратиться к процессору, имеет на этой шине собственную линию.
Например, когда периферийное устройство «хочет обратиться» к процессору, оно устанавливает на этой линии специальный сигнал (сигнал прерывания), заметив который, процессор прерывает выполняемые в этот момент действия и обращается (командой чтения или записи) к устройству.

## Slide 9
Логическая схема материнской платы
PAGE
20
Системные (материнские) платы
Северный
мост
Процессор
Южный
мост
Оперативная
память
Шина памяти
PCI Express
AGP
Монитор
Проектор
Видеоплата
SATA
PATA
Жесткие диски
CD-дисководы
DVD-дисководы
USB
PCI
Сетевая карта
Внутренний модем Сетевой адаптер Wi-Fi
Звуковая плата
Принтер
Сканер
Цифровая камера
Web-камера
Модем
PS/2
Клавиатура
Мышь
Цифровые
видеокамеры
IEEE 1394
Звуковая
микросхема
Микрофон
Колонки
Наушники

## Slide 10
…
PAGE
24
Системные (материнские) платы
ФОРМ-ФАКТОР МАТЕРИНСКОЙ ПЛАТЫ

## Slide 11
Форм-фактор материнской платы
PAGE
8
Системные (материнские) платы

## Slide 12
Форм-фактор материнской платы
PAGE
8
Системные (материнские) платы
Форм-фактор материнской платы — стандарт, определяющий размеры материнской платы для ПК, места ее крепления к корпусу; расположение на ней интерфейсов шин, портов ввода/вывода, сокета центрального процессора и слотов для оперативной памяти, а также тип разъема для подключения блока питания.
В последних версиях форм-фактора определяются и требования и к системе охлаждения компьютера. При выборе комплектующих для ПК необходимо помнить, что корпус компьютера должен поддерживать форм-фактор материнской платы.
Современные стандарты: АТХ; microATX; Flex-АТХ; NLX; WTX, CEB.
Внедряемые стандарты: Mini-ITX и Nano-ITX; Pico-ITX; BTX, MicroBTX и PicoBTX

## Slide 13
…
PAGE
24
Системные (материнские) платы
BIOS

## Slide 14
BIOS
PAGE
11
Системные (материнские) платы

## Slide 15
BIOS
PAGE
11
Системные (материнские) платы
BIOS (Basic Input-output System — базовая система ввода-вывода) — микросхема, которая отвечает за выполнение базовых функций и самопроверку системы каждый раз во время ее запуска.
Современные материнские платы обычно оборудуются двумя микросхемами BIOS, вторая содержит информацию первой основной и служит для ее восстановления в случае непредвиденного сбоя, например, при неудачной прошивке.

## Slide 16
BIOS
PAGE
12
Системные (материнские) платы

## Slide 17
Задание 1
PAGE
18
Системные (материнские) платы
Задание 1
Какие настройки BIOS доступны пользователю в современных ПК?

## Slide 18
…
PAGE
24
Системные (материнские) платы
СОКЕТ

## Slide 19
Сокет
PAGE
9
Системные (материнские) платы
Сокет – разъем на материнской плате для подключения центрального процессора.
Чипсет и формат разъема микропроцессора определяют, какой тип процессоров может быть установлен в данную материнскую плату.
Для процессоров разных производителей требуются разные сокеты.
Для нынешних процессоров компании Intel требуются системные платы с сокетами "LGA775" (Land Grid Array, Socket 775), "LGA1366" (Socket 1366) или "LGA1156" (Socket 1156), для процессоров AMD – "Socket AM2", "Socket AM2+" или "Socket AM3".

## Slide 20
…
PAGE
24
Системные (материнские) платы
ЧИПСЕТ (НАБОР МИКРОСХЕМ СИСТЕМНОЙ ЛОГИКИ)

## Slide 21
Чипсет (Chipset)
PAGE
9
Системные (материнские) платы
Чипсет (набор микросхем системной логики) – наиболее значимый элемент системной платы, состоящий из двух частей – северного (Northbridge) и южного (Southbridge) мостов.
Северный и Южный мосты располагаются на двух микросхемах. Именно они определяют особенности материнской платы и то, какие устройства могут быть к ней подключены.
Северный мост - работает напрямую с процессором и осуществляет поддержку оперативной памяти и видеокарты. От него также зависит частота системной шины, максимальный объем и тип оперативной памяти. Также через северный мост происходит связь вышеперечисленных компонентов с южным мостом.
Южный мост – это микросхема, посредством которой обеспечивается связь центрального процессора с другими компонентами: жесткий диск и порты для подключения оптических приводов, карты расширения, интерфейс SATA, USB и др. Южный мост в отличии от северного подключается не напрямую к процессору, поэтому они расположены на разных микросхемах.
Самыми популярными производителями чипсетов являются: Intel, AMD и NVIDIA.

## Slide 22
Чипсет (Chipset)
PAGE
13
Системные (материнские) платы

## Slide 23
…
PAGE
24
Системные (материнские) платы
ОПЕРАТИВНАЯ ПАМЯТЬ (OЗУ)

## Slide 24
Память
PAGE
18
Системные (материнские) платы

## Slide 25
Память
PAGE
18
Системные (материнские) платы

## Slide 26
Память
PAGE
18
Системные (материнские) платы
Помимо частоты и модели процессора на быстродействие компьютера также еще влияет такой фактор как тип оперативной памяти. Этим могут и отличаться современные чипсеты от своих предшественников.
На сегодняшний день используется тип памяти DDR2 и DDR3, т.к. память типа DDR уже давно устарела.
Память DDR2 работает с такими частотами, как 800, 1066 и 1200 МГц. DDR3 - 1066, 1333, 1600, 1800 и 2000 МГц.
Модули ОЗУ, к примеру, 1066 Мгц могут работать на материнских платах поддерживающие память на 800 Мгц, но только частота работы ОЗУ будет ограничена максимум 800 Мгц, т.е. частота ОЗУ снижается до отметки, максимально поддерживаемой материнской платой. В целом же система также может работать нестабильно.
Также следует отметить, что память типа DDR3 не будет работать на плате, поддерживающей только DDR2 и вполне возможно обратное.

## Slide 27
Задание 2
PAGE
18
Системные (материнские) платы
Задание 2
Какая маркировка наносится на модули памяти DDR, DDR2 и DDR3? Приведите примеры.
Каким образом по данной маркировке можно отличить один тип памяти от другого и их характеристики?

## Slide 28
…
PAGE
24
Системные (материнские) платы
КОНТРОЛЛЕРЫ

## Slide 29
Шина IDE (АТА)
PAGE
15
Системные (материнские) платы

## Slide 30
SATA
PAGE
16
Системные (материнские) платы

## Slide 31
Контроллеры
PAGE
16
Системные (материнские) платы
Контроллеры - устройства для подключения к плате внешних устройств и управления ими.
Например,
Контроллеры IDE – предназначены для подключения к материнской плате устройств хранения и чтения информации – жестких дисков, CD/DVD-ROMов и т.д.
Контроллеры IDE уже устарели и на платах, где встречается контроллер IDE их установлено два и к каждому можно подключить до двух устройств – ведущее Master и ведомое Slave. По умолчания первым ведущим всегда ставится жесткий диск, именно с него производится загрузка системы. Вторым ведущим ставится, как правило, CD/DVD-ROM.
SerialATA – новый стандарт интерфейса жестких дисков.
К каждому разъему SATA подключается только одно устройство и привычная схема Master/Slave уходит в прошлое.
Интерфейс SerialATA позволяет передавать данные с наиболее большей скоростью, чем традиционный ATA.

## Slide 32
…
PAGE
24
Системные (материнские) платы
СЛОТЫ РАСШИРЕНИЯ

## Slide 33
Слоты расширения
PAGE
24
Системные (материнские) платы
Сколько бы встроенных контроллеров и микросхем не содержала в себе материнская плата, все равно всех проблем ей самостоятельно не решить. Хочешь, не хочешь, а приходится «материнке» сотрудничать с другими, отдельно вставляющимся платами. Они устанавливаются в специальные гнезда, которые называются слотами.

## Slide 34
Слоты расширения
PAGE
24
Системные (материнские) платы
Слоты стандарта PCI. PCI – это стандарт не только слота, но и самой шины (канал, по которому передается информация между устройствами компьютера). PCI служат для подключения внешних устройств (звуковая плата, сетевая карта и др. контроллеры). Слотов PCI на современных платах три, четыре. Сегодня слоты PCI сочетаются с новыми слотами PCI-Express.
Слоты стандарта PCI Express PCI-X. В 2004 году компанией Intel была разработана последовательная шина PCI-Express с пропускной способностью около 4 Гб/с. Каждому устройству, подключенному к этой шине, отводится собственный канал со скоростным показателем 250Мб/с. При этом можно использовать сразу несколько каналов, например, при передаче данных к видеокарте. Также к плюсам данной шины можно отнести «горячую замену» любого подключенного к ней устройства, даже не выключая питания системного блока.
PCI-Express имеет два типа слотов для подключения дополнительных плат:
Короткие PCI-Express x1 (скорость передачи данных – 250 Мб/с)
Длинные PCI-Express x16 (до 4 Гб/с) – для подсоединения видеокарты.

## Slide 35
…
PAGE
24
Системные (материнские) платы
ГЕНЕРАТОР ЧАСТОТЫ (ИМПУЛЬСОВ)

## Slide 36
Тактовый генератор и быстродействие ПК
PAGE
23
Системные (материнские) платы
Быстродействие устройства зависит от тактовой частоты тактового генератора измеряется в МГц) и разрядности, т.е. количества битов данных, которое устройство может обработать или передать одновременно (измеряется в битах).
Дополнительно в устройствах используется внутреннее умножение частоты с разными коэффициентами.
Пропускная способность шины данных (измеряется в бит/с) равна произведению разрядности шины (измеряется в битах) и частоты шины (измеряется в Гц = 1/с).
Пропускная способность шины = Разрядность шины × Частота шины

## Slide 37
…
PAGE
24
Системные (материнские) платы
СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ

## Slide 38
Системы охлаждения
PAGE
19
Системные (материнские) платы

## Slide 39
…
PAGE
24
Системные (материнские) платы
РАЗЪЕМЫ ИНТЕРФЕЙСОВ

## Slide 40
Интерфейсная часть
PAGE
32
Чипсеты

## Slide 41
Интерфейсная часть
PAGE
33
Чипсеты

## Slide 42
…
PAGE
24
Системные (материнские) платы
КОНСТРУКТИВЫ МАТЕРИНСКИХ ПЛАТ

## Slide 43
Конструктив 1
PAGE
14
Системные (материнские) платы

## Slide 44
Конструктив 2
PAGE
21
Системные (материнские) платы

## Slide 45
Задание 3
PAGE
21
Системные (материнские) платы
Задание 3
Перечислите конструктивные
особенности материнской платы:
функциональные блоки и их типы,
кол-во и типы слотов, разъемы
интерфейсов и т.д.

## Slide 46
…
PAGE
34
Технологии системных плат
ТЕХНОЛОГИИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ СИСТЕМНЫХ ПЛАТ

## Slide 47
Технологии SystemBoard: 333 Onboard Acceleration
PAGE
35
Технологии системных плат

## Slide 48
Технологии SystemBoard: 3D Power
PAGE
36
Технологии системных плат

## Slide 49
Технологии SystemBoard: AMP-UP Audio
PAGE
37
Технологии системных плат

## Slide 50
Технологии SystemBoard: Dual UEFI BIOS
PAGE
38
Технологии системных плат

## Slide 51
Технологии SystemBoard: OC-Dual BIOS
PAGE
45
Технологии системных плат

## Slide 52
Технологии SystemBoard: Gold Plated CPU Socket, DDR, PCI Express Slots
PAGE
39
Технологии системных плат

## Slide 53
Технологии SystemBoard: HD
PAGE
40
Технологии системных плат

## Slide 54
Технологии SystemBoard: High ESD Protection for USB and LAN
PAGE
41
Технологии системных плат

## Slide 55
Технологии SystemBoard: HyperDuo
PAGE
42
Технологии системных плат

## Slide 56
Технологии SystemBoard: OC-Touch
PAGE
48
Технологии системных плат

## Slide 57
Технологии SystemBoard: One Fuse per USB Port
PAGE
49
Технологии системных плат

## Slide 58
Технологии SystemBoard: OPT Fan Support
PAGE
50
Технологии системных плат

## Slide 59
Технологии SystemBoard: Dual Intelligent Processors
PAGE
51
Технологии системных плат

## Slide 60
Технологии SystemBoard: MemOK!
PAGE
52
Технологии системных плат

## Slide 61
…
PAGE
55
Аппаратные интерфейсы ПК
АППАРАТНЫЕ ИНТЕРФЕЙСЫ ПК

## Slide 62
Универсальная последовательная шина USB
PAGE
56
Аппаратные интерфейсы ПК
Universal Serial Bus - универсальная шина с последовательной передачей данных. Поддерживает возможность «горячего» подключения к работающему компьютеру.
Версия USB 1.1 поддерживает скрость до 12 Мбит/с, USB 2.0 - до 480 Мбит/с.
USB - интерфейс предназначен для подключения периферийных устройств, например, внешних модемов, принтеров, внешних накопителей и т. д.
USB обеспечивает устройства питанием, поэтому они могут работать от интерфейса без дополнительного питания.

## Slide 63
Типы разъемов USB
PAGE
57
Аппаратные интерфейсы ПК
Всего существует три типа USB-разъёмов:
разъём «тип A»: обычно присутствует у ПК.
разъём «тип B»: обычно находится на самом USB-устройстве (если кабель съёмный).
- разъём мини-USB: обычно используется цифровыми видеокамерами, внешними жёсткими дисками и т.д.

## Slide 64
Интерфейс IEEE-1394
PAGE
58
Аппаратные интерфейсы ПК
Интерфейс FireWire IEEE1394a позволяет подключать к компьютеру такие устройства, как видеокамеры, внешние CD-, DVD-приводы и жесткие диски, звуковые карты. Интерфейс FireWire обеспечивает «горячее» подключение внешних устройств. FireWire IEEE1394a обладает пропускной способностью 400 Мбит/с.
Интерфейс FireWire IEEE1394b имеет скорость передачи данных 800 Мбит/с. Протокол IEEE1394b обратно совместим со стандартом IEEE1394a.

## Slide 65
Интерфейс PS/2
PAGE
59
Аппаратные интерфейсы ПК
Названные в честь «старушки» IBM PS/2 эти разъёмы сегодня широко используются в качестве стандартных интерфейсов для клавиатуры и мыши, но они постепенно уступают место USB. Сегодня распространена следующая схема цветового кодирования.

## Slide 66
Интерфейс VGA
PAGE
60
Аппаратные интерфейсы ПК
В ПК достаточно давно использует 15-контактный интерфейс Mini-D-Sub для подключения монитора (HD15).
С помощью правильного переходника можно подключить такой монитор и к выходу DVI-I (DVI-integrated) графической карты.
Интерфейс VGA передаёт сигналы красного, зелёного и синего цветов, а также информацию о горизонтальной (H-Sync) и вертикальной (V-Sync) синхронизациях.

## Slide 67
Интерфейс VGA
PAGE
61
Аппаратные интерфейсы ПК
Новые графические карты обычно оснащаются двумя выходами DVI. Но с помощью переходника DVI-VGA можно легко изменить интерфейс.

## Slide 68
Интерфейс DVI
PAGE
62
Аппаратные интерфейсы ПК
DVI является интерфейсом монитора, разработанным, главным образом, для цифровых сигналов. Чтобы не требовалось переводить цифровые сигналы графической карты в аналоговые, а затем выполнять обратное преобразование в дисплее.
Графическая карта с двумя портами DVI может работать одновременно с двумя (цифровыми) мониторами.
Поскольку переход с аналоговой на цифровую графику протекает медленно, разработчики графического оборудования позволяют использовать параллельно обе технологии.
DVI-I позволяет одновременно использовать как цифровое, так и аналоговое подключение.
DVI-D позволяет только цифровое подключение (без возможности подсоединить аналоговый монитор).

## Slide 69
Интерфейс S-Video
PAGE
63
Аппаратные интерфейсы ПК
Separate Video - используется для передачи аналогового видеосигнала.
Основным отличием от компонентного интерфейса D-SUB (VGA) является то, что отдельные составляющие видеосигнала (сигнал яркости и сигнал цветности) передаются не по одному проводу, а по разным.
Благодаря этому обеспечивается возможность передать «картинку» более высокого качества.
В качестве разъема для интерфейса S-Video обычно используется круглый четырехконтактный разъем 4-pin mini DIN.

## Slide 70
Интерфейс HDMI
PAGE
65
Аппаратные интерфейсы ПК
В цифровом мультимедийном интерфейсе для несжатых HDTV-сигналов с разрешением до 1920x1080 (или 1080i), со встроенным механизмом защиты авторских прав Digital Rights Management (DRM используются вилки типа A с 19 контактами.
Интерфейс HDMI использует ту же технологию сигналов TDMS, что и DVI-D. Это объясняет появление переходников HDMI-DVI. Кроме того, HDMI может обеспечить до 8 каналов звука с разрядностью 24 бита и частотой 192 кГц. Обратите внимание, что кабели HDMI не могут быть длиннее 15 метров.

## Slide 71
Интерфейс LAN
PAGE
66
Аппаратные интерфейсы ПК
Сетевые кабели RJ45 можно найти с различной длиной и расцветкой.
В сетях чаще всего используются разъёмы для витой пары. На данный момент 100-Мбит/с Ethernet уступает место гигабитному Ethernet (он работает на скоростях до 1 Гбит/с). Но все они используют вилки RJ45.
Кабели Ethernet можно разделить на два вида.
- классический патч-кабель, который используется для подключения компьютера к концентратору или коммутатору.
- кабель с перекрёстной обжимкой, который используется для соединения между собой двух компьютеров.

## Slide 72
Интерфейс LAN
PAGE
67
Аппаратные интерфейсы ПК
Современные карты используют светодиоды для отображения активности.
В Европе и Северной Америке устройства ISDN и сетевое оборудование используют тот же самый RJ45. Следует отметить, что вилки RJ45 разрешают «горячее подключение», причем, если вы ошибётесь, ничего страшного не случится.

## Slide 73
Интерфейс LAN
PAGE
68
Аппаратные интерфейсы ПК
Интерфейсы RJ45 и RJ11 очень похожи друг на друга, но у RJ11 всего четыре контакта, а у RJ45 их восемь.
В компьютерных системах RJ11 используется, главным образом, для подключения к модемам телефонной линии. Кроме того, существует множество переходников на RJ11, так как телефонные розетки в каждой стране могут быть собственного стандарта.

## Slide 74
Интерфейс ATA/133 (Parallel ATA, UltraDMA/133 или E-IDE)
PAGE
69
Аппаратные интерфейсы ПК
Параллельная шина передаёт данные с жёстких дисков и оптических накопителей (CD и DVD) и обратно. Она известна как параллельная ATA (Parallel ATA) и сегодня уступает место последовательной ATA (Serial ATA).
Последняя версия использует 40-контактный провод с 80 жилами (половина на "землю").
Каждый такой кабель позволяет подключать, максимум, два накопителя, когда один работает в режиме "master", а второй - в "slave". Обычно режим переключается с помощью небольшой перемычки на накопителе.

## Slide 75
Интерфейс Serial ATA (SATA)
PAGE
70
Аппаратные интерфейсы ПК
SATA является последовательным интерфейсом для подключения накопителей (сегодня это, в основном, жёсткие диски) и призван заменить старый параллельный интерфейс ATA.
Стандарт Serial ATA первого поколения сегодня используется очень широко и обеспечивает максимальную скорость передачи данных 150 Мбит/с. Максимальная длина кабеля составляет 1 метр. SATA использует подключение "точка-точка", когда один конец кабеля SATA подсоединяется к материнской плате ПК, а второй - к жёсткому диску.

## Slide 76
Интерфейс AGP
PAGE
71
Аппаратные интерфейсы ПК
Большинство графических карт в пользовательских ПК используют интерфейс Accelerated Graphics Port (AGP).
Материнские платы для рабочих станций используют слот AGP Pro, который обеспечивает дополнительное питание для прожорливых карт OpenGL.
Стандарт | Пропускная способность
AGP 1X | 256 Мбайт/с
AGP 2X | 533 Мбайт/с
AGP 4X | 1066 Мбайт/с
AGP 8X | 2133 Мбайт/с
Стандарты AGP 1X и 2X работают на 3,3 В, в то время как AGP 4X и 8X требуют всего 1,5 В. Кроме того, существуют карты типа Universal AGP, которые подходят для разъёма любого типа.

## Slide 77
Интерфейс (шина) PCI, PCI Express
PAGE
72
Аппаратные интерфейсы ПК
На замену интерфейсам PCI и AGP призван PCI Express (PCIe). Несмотря на название, PCI Express является последовательной шиной, а PCI (без суффикса Express) - параллельной. В общем, шины PCI и PCI Express не имеют ничего общего, помимо названия.
Число линий PCI Express | Пропускная способность в одном направлении | Суммарная пропускная способность
1 | 256 Мбайт/с | 512 Мбайт/с
2 | 512 Мбайт/с | 1 Гбайт/с
4 | 1 Гбайт/с | 2 Гбайт/с
8 | 2 Гбайт/с | 4 Гбайт/с
16 | 4 Гбайт/с | 8 Гбайт/с

## Slide 78
Интерфейс Bluetooth
PAGE
73
Аппаратные интерфейсы ПК
Bluetooth - это технология для беспроводной передачи данных между устройствами различных типов.
С начала своего существования стандарт Bluetooth получил множество версий.
Последней версией является Bluetooth 4.0. Версия Bluetooth 4.0 позволяет обмениваться данными на скорости до 1 мбит/с. На первый взгляд немного, но такое соединение может работать на расстоянии до 100 метров. При этом не нужно никакого дополнительного оборудования, только устройство с модулем Bluetooth.
Беспроводная связь Bluetooth использует ISM-диапазон (от 2,4 до 2,4835 ГГц). Данный диапазон свободен от лицензирования и используется различными бытовыми приборами.
Для повышения устойчивости к помехам в стандарте Bluetooth использован метод расширения спектра со скачкообразной перестройкой частоты (Frequency Hopping Spread Spectrum, FHSS). Согласно данному методу несущая частота сигнала Bluetooth меняется 1600 раз в секунду.

## Slide 79
Интерфейс Thunderbolt
PAGE
74
Аппаратные интерфейсы ПК
Thunderbolt (старое название Light Peak) это интерфейс разработанный корпорацией Intel и представленный в 2009 году. По задумке разработчиков из Intel новый интерфейс должен заменить такие привычные и популярные интерфейсы как SCSI, USB, eSATA, FireWire и DVI. С технической стороны интерфейс Thunderbolt представляет собой объединение интерфейсов DisplayPort и PCIexpress.
На данный момент интерфейс Thunderbolt позволяет передавать данные со скоростью 10 Гбит/с в двух направлениях на расстояние до 3 метров. 10 Гбит/с это в 10 раз быстрее сетевого подключения Gigabit Ethernet и в 2 раза быстрее новой версии интерфейса USB 3.0.
С помощью интерфейса Thunderbolt можно передать фильм с разрешением FullHD меньше чем за минуту. В ближайшие 10 лет корпорация Intel планирует увеличить скорость работы Thunderbolt до впечатляющих 100 Гбит/с. При этом планируется использовать оптические кабели.

## Slide 81
See you soon
THANKSFOR
COMING