## Slide 1
Лекция 8. Внутреннее устройство ПК
WELCOME TO OUR
PRESENTATION
Чесноков Сергей Евгеньевич, shesnokov@gmail.com

## Slide 2
…
PAGE
2
Системные (материнские) платы
СИСТЕМНЫЕ (МАТЕРИНСКИЕ) ПЛАТЫ

## Slide 3
Магистраль системной платы
PAGE
3
Системные (материнские) платы
Информационная магистраль (шина)
Устройства ввода
Устройства вывода
Долговременная память
Магистрально-модульный принцип: построение компьютера из функциональных блоков, взаимодействующих посредством общего канала (каналов) – шины.
Шина данных (8, 16, 32, 64 бита)
Шина адреса (16, 20, 24, 32, 36, 64 бита)
Шина управления
Оперативная память
Процессор
Контроллеры
Контроллеры
Контроллеры

## Slide 4
Магистраль системной платы
PAGE
4
Системные (материнские) платы
Информационная магистраль (шина)
Устройства ввода
Устройства вывода
Долговременная память
Разрядность шины данных определяется разрядностью процессора, т.е. количеством двоичных разрядов, которые процессор обрабатывает за один такт.
Шина данных (8, 16, 32, 64 бита)
Шина адреса (16, 20, 24, 32, 36, 64 бита)
Шина управления
Оперативная память
Процессор
Контроллеры
Контроллеры
Контроллеры

## Slide 5
Магистраль системной платы
PAGE
5
Системные (материнские) платы
Информационная магистраль (шина)
Устройства ввода
Устройства вывода
Долговременная память
Каждое устройство или ячейка оперативной памяти имеет свой адрес. Адрес передается по адресной шине от процессора к оперативной памяти и устройствам.
Шина данных (8, 16, 32, 64 бита)
Шина адреса (16, 20, 24, 32, 36, 64 бита)
Шина управления
Оперативная память
Процессор
Контроллеры
Контроллеры
Контроллеры

## Slide 6
Магистраль системной платы
PAGE
6
Системные (материнские) платы
Информационная магистраль (шина)
Устройства ввода
Устройства вывода
Долговременная память
Разрядность шины адреса определяется объемом адресуемой памяти. Количество адресуемых ячеек можно рассчитать по формуле: N = 2I, где I – разрядность шины адреса. N = 264 ячеек.
Шина данных (8, 16, 32, 64 бита)
Шина адреса (16, 20, 24, 32, 36, 64 бита)
Шина управления
Оперативная память
Процессор
Контроллеры
Контроллеры
Контроллеры

## Slide 7
Магистраль системной платы
PAGE
7
Системные (материнские) платы
Информационная магистраль (шина)
Устройства ввода
Устройства вывода
Долговременная память
По шине управления передаются сигналы, определяющие характер обмена информацией по магистрали. Сигналы управления определяют, какую операцию – считывание или запись информации из памяти нужно производить.
Шина данных (8, 16, 32, 64 бита)
Шина адреса (16, 20, 24, 32, 36, 64 бита)
Шина управления
Оперативная память
Процессор
Контроллеры
Контроллеры
Контроллеры

## Slide 8
Форм-фактор материнской платы
PAGE
8
Системные (материнские) платы

## Slide 9
Конструктив 1
PAGE
9
Системные (материнские) платы

## Slide 10
Шина PCI
PAGE
10
Системные (материнские) платы

## Slide 11
BIOS
PAGE
11
Системные (материнские) платы

## Slide 12
BIOS
PAGE
12
Системные (материнские) платы

## Slide 13
Chipset
PAGE
13
Системные (материнские) платы

## Slide 14
Конструктив 2
PAGE
14
Системные (материнские) платы

## Slide 15
Шина IDE
PAGE
15
Системные (материнские) платы

## Slide 16
SATA
PAGE
16
Системные (материнские) платы

## Slide 17
Конструктив 3
PAGE
17
Системные (материнские) платы

## Slide 18
DDR
PAGE
18
Системные (материнские) платы

## Slide 19
Системы охлаждения
PAGE
19
Системные (материнские) платы

## Slide 20
Логическая схема материнской платы
PAGE
20
Системные (материнские) платы
Северный
мост
Процессор
Южный
мост
Оперативная
память
Шина памяти
PCI Express
AGP
Монитор
Проектор
Видеоплата
SATA
PATA
Жесткие диски
CD-дисководы
DVD-дисководы
USB
PCI
Сетевая карта
Внутренний модем Сетевой адаптер Wi-Fi
Звуковая плата
Принтер
Сканер
Цифровая камера
Web-камера
Модем
PS/2
Клавиатура
Мышь
Цифровые
видеокамеры
IEEE 1394
Звуковая
микросхема
Микрофон
Колонки
Наушники

## Slide 21
Логическая схема материнской платы
PAGE
21
Системные (материнские) платы

## Slide 22
Конструктив 3
PAGE
22
Системные (материнские) платы

## Slide 23
Тактовый генератор и быстродействие ПК
PAGE
23
Системные (материнские) платы
Быстродействие устройства зависит от тактовой частоты тактового генератора измеряется в МГц) и разрядности, т.е. количества битов данных, которое устройство может обработать или передать одновременно (измеряется в битах).
Дополнительно в устройствах используется внутреннее умножение частоты с разными коэффициентами.
Пропускная способность шины данных (измеряется в бит/с) равна произведению разрядности шины (измеряется в битах) и частоты шины (измеряется в Гц = 1/с).
Пропускная способность шины = Разрядность шины × Частота шины

## Slide 24
…
PAGE
24
Чипсеты
ЧИПСЕТЫ (НАБОР МИКРОСХЕМ СИСТЕМНОЙ ЛОГИКИ)

## Slide 25
Набор микросхем системной логики
PAGE
25
Чипсеты
Для согласования тактовой частоты и разрядности устройств на системной плате устанавливаются специальные микросхемы (их набор называется чипсетом), включающие в себя контроллер оперативной памяти и видеопамяти (так называемый северный мост) и контроллер периферийных устройств (южный мост).

## Slide 26
Северный мост
PAGE
26
Чипсеты
Северный мост обеспечивает обмен данными с процессором, оперативной памятью и видеопамятью.
Частота процессора в несколько раз больше, чем базовая частота магистрали (шина FSB – от англ. FrontSide Bus).
Если частота шины FSB равна 266 МГц, коэффициент умножения частоты 14, то частота процессора будет равна: 266 МГц × 14 ≈ 3,7 ГГц

## Slide 27
Северный мост
PAGE
27
Чипсеты
Между северным мостом и процессором данные передаются по системной шине с частотой, в четыре раза больше частоты шины FSB, т.е. процессор может получать и передавать данные с частотой 266 МГц × 4 = 1064 МГц.
Так как разрядность системной шины равна разрядности процессора (64 бит), то пропускная способность системной шины равна: 64 Бит × 1064 МГц = 68 096 Мбит/с ≈ 66 Гбит/с ≈ 8 Гбайт/с

## Slide 28
Шина памяти
PAGE
28
Чипсеты
Обмен данными между процессором и оперативной памятью производится по шине памяти, частота которой может быть меньше, чем частота шины процессора.
Если частота шины памяти равна 533 МГц, а разрядность шины памяти, равная разрядности процессора, составляет 64 бита, то пропускная способность шины памяти равна: 64 Бит × 533 МГц = 34 112 Мбит/с ≈
33 Гбит/с ≈ 4 Гбайт/с

## Slide 29
Шина видеоплаты
PAGE
29
Чипсеты
Для подключения видеоплаты к северному мосту используется 32-битная шина AGP (Accelerated Graphic Port) с частотой 66 МГц или шина AGP×8, частота которой равна 66 МГц × 8 = 528 МГц.
Пропускная способность шины видеоданных AGP×8 составляет: 32 Бит × 528 МГц = 16 896 Мбит/с ≈ 16,5 Гбит/с ≈ 2 Гбайт/с.
Более высокую пропускную способность имеет шина PCI Express - ускоренная шина взаимодействия периферийных устройств. К видеоплате с помощью аналогового разъема VGA или цифрового разъема DVI подключается монитор или проектор.

## Slide 30
Шина PCI
PAGE
30
Чипсеты
Шина PCI (шина взаимодействия периферийных устройств) обеспечивает обмен информацией с контроллерами периферийных устройств (сетевая карта, встроенный модем, сетевой адаптер Wi-Fi), которые устанавливаются в слоты расширения системной платы.
Разрядность шины PCI может составлять 32 бита или 64 бита, а частота 33 МГц или 66 МГц.
Максимальная пропускная способность шины PCI составляет: 64 Бит × 66 МГц = 4224 Мбит/с = 528 Мбайт/с.

## Slide 31
Шина ATA
PAGE
31
Чипсеты
По шине АТА к южному мосту подключаются устройства внешней памяти (жесткие диски, CD- и DVD-дисководы).
Скорость передачи данных по параллельной шине РАТA (Parallel ATA) достигает 133 Мбайт/с, а по последовательной шине SATA (Serial ATA) – 300 Мбайт/с.

## Slide 32
Интерфейсная часть
PAGE
32
Чипсеты

## Slide 33
Интерфейсная часть
PAGE
33
Чипсеты

## Slide 34
…
PAGE
34
Технологии системных плат
ТЕХНОЛОГИИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ СИСТЕМНЫХ ПЛАТ

## Slide 35
Технологии SystemBoard: 333 Onboard Acceleration
PAGE
35
Технологии системных плат

## Slide 36
Технологии SystemBoard: 3D Power
PAGE
36
Технологии системных плат

## Slide 37
Технологии SystemBoard: AMP-UP Audio
PAGE
37
Технологии системных плат

## Slide 38
Технологии SystemBoard: Dual UEFI BIOS
PAGE
38
Технологии системных плат

## Slide 39
Технологии SystemBoard: Gold Plated CPU Socket, DDR, PCI Express Slots
PAGE
39
Технологии системных плат

## Slide 40
Технологии SystemBoard: HD
PAGE
40
Технологии системных плат

## Slide 41
Технологии SystemBoard: High ESD Protection for USB and LAN
PAGE
41
Технологии системных плат

## Slide 42
Технологии SystemBoard: HyperDuo
PAGE
42
Технологии системных плат

## Slide 43
Технологии SystemBoard: Lucid Universal MVP
PAGE
43
Технологии системных плат
Hyperformance | Switchable Graphics

## Slide 44
Технологии SystemBoard: OC Connect
PAGE
44
Технологии системных плат

## Slide 45
Технологии SystemBoard: OC-Dual BIOS
PAGE
45
Технологии системных плат

## Slide 46
Технологии SystemBoard: OC Ignition
PAGE
46
Технологии системных плат

## Slide 47
Технологии SystemBoard: OC-PEG
PAGE
47
Технологии системных плат

## Slide 48
Технологии SystemBoard: OC-Touch
PAGE
48
Технологии системных плат

## Slide 49
Технологии SystemBoard: One Fuse per USB Port
PAGE
49
Технологии системных плат

## Slide 50
Технологии SystemBoard: OPT Fan Support
PAGE
50
Технологии системных плат

## Slide 51
Технологии SystemBoard: Dual Intelligent Processors
PAGE
51
Технологии системных плат

## Slide 52
Технологии SystemBoard: MemOK!
PAGE
52
Технологии системных плат

## Slide 53
Технологии SystemBoard: ROG OC Key
PAGE
53
Технологии системных плат

## Slide 54
Технологии SystemBoard: USB BIOS Flashback
PAGE
54
Технологии системных плат

## Slide 55
…
PAGE
55
Аппаратные интерфейсы ПК
АППАРАТНЫЕ ИНТЕРФЕЙСЫ ПК

## Slide 56
Универсальная последовательная шина USB
PAGE
56
Аппаратные интерфейсы ПК
Разъёмы Universal Serial Bus (USB) предназначены для подключения к компьютеру таких внешних периферийных устройств, как мышь, клавиатура, портативный жёсткий диск, цифровая камера, VoIP-телефон (Skype) или принтер.
Теоретически, к одному host-контроллеру USB можно подключить до 127 устройств.
Максимальная скорость передачи составляет 12 Мбит/с для стандарта USB 1.1 и 480 Мбит/с для Hi-Speed USB 2.0.
USB обеспечивает устройства питанием, поэтому они могут работать от интерфейса без дополнительного питания

## Slide 57
Типы разъемов USB
PAGE
57
Аппаратные интерфейсы ПК
Всего существует три типа USB-разъёмов:
разъём «тип A»: обычно присутствует у ПК.
разъём «тип B»: обычно находится на самом USB-устройстве (если кабель съёмный).
- разъём мини-USB: обычно используется цифровыми видеокамерами, внешними жёсткими дисками и т.д.

## Slide 58
Интерфейс IEEE-1394
PAGE
58
Аппаратные интерфейсы ПК
Под официальным названием IEEE-1394 скрывается последовательный интерфейс, повсеместно использующийся для цифровых видеокамер, внешних жёстких дисков и различных сетевых устройств.
Его также называют FireWire (от Apple) и i.Link (от Sony). На данный момент 400-Мбит/с стандарт IEEE-1394 сменяется 800-Мбит/с IEEE-1394b (также известным как FireWire-800).
Обычно устройства FireWire подключаются через 6-контактную вилку, которая обеспечивает питание. У 4-контактной вилки питание не подводится.

## Slide 59
Интерфейс PS/2
PAGE
59
Аппаратные интерфейсы ПК
Названные в честь «старушки» IBM PS/2 эти разъёмы сегодня широко используются в качестве стандартных интерфейсов для клавиатуры и мыши, но они постепенно уступают место USB. Сегодня распространена следующая схема цветового кодирования.

## Slide 60
Интерфейс VGA
PAGE
60
Аппаратные интерфейсы ПК
В ПК достаточно давно использует 15-контактный интерфейс Mini-D-Sub для подключения монитора (HD15).
С помощью правильного переходника можно подключить такой монитор и к выходу DVI-I (DVI-integrated) графической карты.
Интерфейс VGA передаёт сигналы красного, зелёного и синего цветов, а также информацию о горизонтальной (H-Sync) и вертикальной (V-Sync) синхронизациях.

## Slide 61
Интерфейс VGA
PAGE
61
Аппаратные интерфейсы ПК
Новые графические карты обычно оснащаются двумя выходами DVI. Но с помощью переходника DVI-VGA можно легко изменить интерфейс.

## Slide 62
Интерфейс DVI
PAGE
62
Аппаратные интерфейсы ПК
DVI является интерфейсом монитора, разработанным, главным образом, для цифровых сигналов. Чтобы не требовалось переводить цифровые сигналы графической карты в аналоговые, а затем выполнять обратное преобразование в дисплее.
Графическая карта с двумя портами DVI может работать одновременно с двумя (цифровыми) мониторами.
Поскольку переход с аналоговой на цифровую графику протекает медленно, разработчики графического оборудования позволяют использовать параллельно обе технологии.
DVI-I позволяет одновременно использовать как цифровое, так и аналоговое подключение.
DVI-D позволяет только цифровое подключение (без возможности подсоединить аналоговый монитор).

## Slide 63
Интерфейс S-Video
PAGE
63
Аппаратные интерфейсы ПК
4-контактная вилка Hosiden использует разные линии для яркости (Y, яркость и синхронизация данных) и цвета (C, цвет).
Разделение сигналов яркости и цвета позволяет достичь лучшего качества картинки по сравнению с композитным интерфейсом видео (FBAS).
Но в мире аналоговых подключений на первом месте по качеству находится всё же компонентный интерфейс HDTV, за которым следует S-Video.
Только цифровые сигналы вроде DVI (TDMS) или HDMI (TDMS) обеспечивают более высокое качество картинки.

## Slide 64
Интерфейс SCART
PAGE
64
Аппаратные интерфейсы ПК
SCART является комбинированным интерфейсом, широко распространённым в Европе и Азии. Этот интерфейс сочетает сигналы S-Video, RGB и аналогового стерео. Компонентные режимы YpbPr и YcrCb не поддерживаются.

## Slide 65
Интерфейс HDMI
PAGE
65
Аппаратные интерфейсы ПК
В цифровом мультимедийном интерфейсе для несжатых HDTV-сигналов с разрешением до 1920x1080 (или 1080i), со встроенным механизмом защиты авторских прав Digital Rights Management (DRM используются вилки типа A с 19 контактами.
Интерфейс HDMI использует ту же технологию сигналов TDMS, что и DVI-D. Это объясняет появление переходников HDMI-DVI. Кроме того, HDMI может обеспечить до 8 каналов звука с разрядностью 24 бита и частотой 192 кГц. Обратите внимание, что кабели HDMI не могут быть длиннее 15 метров.

## Slide 66
Интерфейс LAN
PAGE
66
Аппаратные интерфейсы ПК
Сетевые кабели RJ45 можно найти с различной длиной и расцветкой.
В сетях чаще всего используются разъёмы для витой пары. На данный момент 100-Мбит/с Ethernet уступает место гигабитному Ethernet (он работает на скоростях до 1 Гбит/с). Но все они используют вилки RJ45.
Кабели Ethernet можно разделить на два вида.
- классический патч-кабель, который используется для подключения компьютера к концентратору или коммутатору.
- кабель с перекрёстной обжимкой, который используется для соединения между собой двух компьютеров.

## Slide 67
Интерфейс LAN
PAGE
67
Аппаратные интерфейсы ПК
Современные карты используют светодиоды для отображения активности.
В Европе и Северной Америке устройства ISDN и сетевое оборудование используют тот же самый RJ45. Следует отметить, что вилки RJ45 разрешают «горячее подключение», причем, если вы ошибётесь, ничего страшного не случится.

## Slide 68
Интерфейс LAN
PAGE
68
Аппаратные интерфейсы ПК
Интерфейсы RJ45 и RJ11 очень похожи друг на друга, но у RJ11 всего четыре контакта, а у RJ45 их восемь.
В компьютерных системах RJ11 используется, главным образом, для подключения к модемам телефонной линии. Кроме того, существует множество переходников на RJ11, так как телефонные розетки в каждой стране могут быть собственного стандарта.

## Slide 69
Интерфейс ATA/133 (Parallel ATA, UltraDMA/133 или E-IDE)
PAGE
69
Аппаратные интерфейсы ПК
Параллельная шина передаёт данные с жёстких дисков и оптических накопителей (CD и DVD) и обратно. Она известна как параллельная ATA (Parallel ATA) и сегодня уступает место последовательной ATA (Serial ATA).
Последняя версия использует 40-контактный провод с 80 жилами (половина на "землю").
Каждый такой кабель позволяет подключать, максимум, два накопителя, когда один работает в режиме "master", а второй - в "slave". Обычно режим переключается с помощью небольшой перемычки на накопителе.

## Slide 70
Интерфейс Serial ATA (SATA)
PAGE
70
Аппаратные интерфейсы ПК
SATA является последовательным интерфейсом для подключения накопителей (сегодня это, в основном, жёсткие диски) и призван заменить старый параллельный интерфейс ATA.
Стандарт Serial ATA первого поколения сегодня используется очень широко и обеспечивает максимальную скорость передачи данных 150 Мбит/с. Максимальная длина кабеля составляет 1 метр. SATA использует подключение "точка-точка", когда один конец кабеля SATA подсоединяется к материнской плате ПК, а второй - к жёсткому диску.

## Slide 71
Интерфейс AGP
PAGE
71
Аппаратные интерфейсы ПК
Большинство графических карт в пользовательских ПК используют интерфейс Accelerated Graphics Port (AGP).
Материнские платы для рабочих станций используют слот AGP Pro, который обеспечивает дополнительное питание для прожорливых карт OpenGL.
Стандарт | Пропускная способность
AGP 1X | 256 Мбайт/с
AGP 2X | 533 Мбайт/с
AGP 4X | 1066 Мбайт/с
AGP 8X | 2133 Мбайт/с
Стандарты AGP 1X и 2X работают на 3,3 В, в то время как AGP 4X и 8X требуют всего 1,5 В. Кроме того, существуют карты типа Universal AGP, которые подходят для разъёма любого типа.

## Slide 72
Интерфейс (шина) PCI, PCI Express
PAGE
72
Аппаратные интерфейсы ПК
На замену интерфейсам PCI и AGP призван PCI Express (PCIe). Несмотря на название, PCI Express является последовательной шиной, а PCI (без суффикса Express) - параллельной. В общем, шины PCI и PCI Express не имеют ничего общего, помимо названия.
Число линий PCI Express | Пропускная способность в одном направлении | Суммарная пропускная способность
1 | 256 Мбайт/с | 512 Мбайт/с
2 | 512 Мбайт/с | 1 Гбайт/с
4 | 1 Гбайт/с | 2 Гбайт/с
8 | 2 Гбайт/с | 4 Гбайт/с
16 | 4 Гбайт/с | 8 Гбайт/с

## Slide 73
Интерфейс Bluetooth
PAGE
73
Аппаратные интерфейсы ПК
Bluetooth - это технология для беспроводной передачи данных между устройствами различных типов.
С начала своего существования стандарт Bluetooth получил множество версий.
Последней версией является Bluetooth 4.0. Версия Bluetooth 4.0 позволяет обмениваться данными на скорости до 1 мбит/с. На первый взгляд немного, но такое соединение может работать на расстоянии до 100 метров. При этом не нужно никакого дополнительного оборудования, только устройство с модулем Bluetooth.
Беспроводная связь Bluetooth использует ISM-диапазон (от 2,4 до 2,4835 ГГц). Данный диапазон свободен от лицензирования и используется различными бытовыми приборами.
Для повышения устойчивости к помехам в стандарте Bluetooth использован метод расширения спектра со скачкообразной перестройкой частоты (Frequency Hopping Spread Spectrum, FHSS). Согласно данному методу несущая частота сигнала Bluetooth меняется 1600 раз в секунду.

## Slide 74
Интерфейс Thunderbolt
PAGE
74
Аппаратные интерфейсы ПК
Thunderbolt (старое название Light Peak) это интерфейс разработанный корпорацией Intel и представленный в 2009 году. По задумке разработчиков из Intel новый интерфейс должен заменить такие привычные и популярные интерфейсы как SCSI, USB, eSATA, FireWire и DVI. С технической стороны интерфейс Thunderbolt представляет собой объединение интерфейсов DisplayPort и PCIexpress.
На данный момент интерфейс Thunderbolt позволяет передавать данные со скоростью 10 Гбит/с в двух направлениях на расстояние до 3 метров. 10 Гбит/с это в 10 раз быстрее сетевого подключения Gigabit Ethernet и в 2 раза быстрее новой версии интерфейса USB 3.0.
С помощью интерфейса Thunderbolt можно передать фильм с разрешением FullHD меньше чем за минуту. В ближайшие 10 лет корпорация Intel планирует увеличить скорость работы Thunderbolt до впечатляющих 100 Гбит/с. При этом планируется использовать оптические кабели.

## Slide 75
…
PAGE
75
Запоминающие устройства ПК
ЗАПОМИНАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА ПК

## Slide 76
Виды памяти
PAGE
76
Запоминающие устройства ПК

## Slide 77
Форм-факторы памяти
PAGE
77
Запоминающие устройства ПК

## Slide 78
Регистровая память
PAGE
78
Запоминающие устройства ПК
Задача адресации – указание на текущую ячейку памяти, к которой происходит обращение процессора. Адрес текущей ячейки записывается в один или несколько регистров процессора.
Регистром называется функциональный узел, осуществляющий прием, хранение и передачу информации. Регистры состоят из группы триггеров.
По назначению регистры делятся на:
аккумулятор – для хранения промежуточных результатов операций;
флаговые – хранят признаки результатов;
общего назначения – хранят операнды выражений, индексы и адреса;
указательные – хранят указатели на специальные области памяти (стека);
сегментные – хранят адреса и селекторы сегментов памяти;
управляющие – хранят информацию, управляющую состоянием процессора.

## Slide 79
Типы адресации памяти
PAGE
79
Запоминающие устройства ПК
Непосредственная адресация – указание в команде самого значения операнда, а не его адреса.
Прямая адресация – указание в команде непосредственно абсолютного адреса операнда.
Ассоциативная адресация – указание в команде не адреса, а идентифицирующего содержательного признака, подлежащего выборке.
Неявная адресация – адрес операнда в команде не указан, но он подразумевается кодом операции.
Относительная адресация – исполнительный адрес определяется как сумма адресного кода команды и базового адреса, как правило хранящегося в специальном регистре базы.

## Slide 80
Типы адресации памяти
PAGE
80
Запоминающие устройства ПК
Стековая адресация – структура данных с методом доступа к элементам LIFO (“последним пришел – первым вышел”).

## Slide 81
Оперативная память. SDRAM
PAGE
81
Запоминающие устройства ПК
SDRAM DIMM – синхронная динамическая память с произвольным доступом. В отличие от стандартной и асинхронной DRAMs имеет таймер ввода данных, который пошагово контролирует деятельность МП. Т.е. контроллер памяти знает точный цикл таймера на котором запрошенные данные будут обработаны. Это освобождает МП от необходимости находится в состоянии ожидания между моментами доступа к памяти.
SDRAM
Недостатки
высокая стоимость.
парная установка модулей.
жесткие требования для разработчиков материнских плат.

## Slide 82
Оперативная память. Банки памяти. Считывание
PAGE
82
Запоминающие устройства ПК
Адресация от МП в последовательности: номер банка, номер строки массива памяти, номер колонки массива памяти. Банки памяти работают полностью независимо. Скорость обращения увеличивается.
Носитель информации - конденсатор
Активация строки
Считывание пакета из колонки
Считывание или запись элементов активной строки
Регенерация памяти

## Slide 83
Оперативная память. SDR - DDR
PAGE
83
Запоминающие устройства ПК
За один такт принимается одна управляющая команда и передается одно слово. Частоты 100 и 133 МГц (168 pin).
Удвоение скорости передачи данных без увеличения частоты шины памяти, за счет данных по обоим фронтам сигнала. Частоты 200 – 400 МГц (184 pin).
Учетверение скорости передачи данных без увеличения частоты шины памяти. Частоты 400 – 1066 МГц (240 pin).

## Slide 84
Оперативная память. DDR SDRAM
PAGE
84
Запоминающие устройства ПК
Модули памяти DDR и DDR2 маркируются по классификации DDRxxx/PCyyyy, где xxx – указывает максимальную тактовую частоту, на которой могут работать чипы памяти, yyyy – указывает максимальную скорость передачи данных в МБ/с.
Максимальная скорость передачи данных = тактовая частота * число битов / 8.
Достоинства работы чипа на пониженной частоте:
позволяет уменьшить энергопотребление и тепловыделение модулей;
увеличивает выход годных чипов => ниже себестоимость памяти.

## Slide 85
Оперативная память. Тайминги RAM памяти
PAGE
85
Запоминающие устройства ПК
Тайминги определяют время, необходимое чипу памяти для выполнения операции и выраженное в количестве циклов тактовой частоты шины памяти.
Тайминги памяти обозначаются рядом чисел, например, так 2-3-2-6-Т1, 3-4-4-8 или 2-2-2-5. Каждое из этих чисел указывает, за сколько тактовых циклов память выполняет определенную операцию. Чем меньше эти числа, тем быстрее память.
Латентность ???

## Slide 86
Оперативная память. Тайминги RAM памяти
PAGE
86
Запоминающие устройства ПК
Числа таймингов указывают параметры следующих операций:
CL – tRCD – tRP – tRAS – CMD
CL – время с момента посыла команды в память до начала ответа на этот запрос.
tRP – интервал времени с момента закрытия доступа к одной строке матрицы и началом доступа к другой строке данных.
tRCD – задержка от RAS до CAS – время, которое должно пройти с момента обращения к строке матрицы (RAS), до момента обращения к столбцу матрицы (CAS), в которых хранятся нужные данные.
tRAS – пауза, которая нужна памяти, чтобы вернуться в состояние ожидания следующего запроса.
CMD – скорость поступления команды – время с момента активации чипа памяти до момента, когда можно будет обратиться к памяти с первой командой.

## Slide 87
FLASH-память
PAGE
87
Запоминающие устройства
FLASH – разновидность твердотельной полупроводниковой энергонезависимой перезаписываемой памяти. Срок хранения данных – 10 – 100 лет. Запись ограничена примерно 100 тыс. циклов перезаписи (MAX = 1 млн. циклов).
Информация храниться в массиве транзисторов с плавающим затвором, называемых ячейками (с одноуровневыми SLC, трехуровневыми TLC, многоуровневыми MLC ячейками).
Транзистор имеет два затвора: управляющий и плавающий. Последний полностью изолирован и способен удерживать электроны до 10 – 100 лет.
Устройства потребляют достаточно большой ток при записи, тогда как при чтении затраты энергии малы.

## Slide 88
FLASH-память
PAGE
88
Запоминающие устройства ПК
NOR FLASH – в основе этого типа флеш-памяти лежит ИЛИ-НЕ элемент. В NOR-архитектуре каждому транзистору необходимо подвести индивидуальный контакт, что увеличивает размеры схемы.
HAND FLASH – в основе HAND-типа лежит И-НЕ элемент. От NOR-типа отличается только размещением ячеек и их контактами. Не требуется подводить индивидуальный контакт к каждой ячейке.
+ размер и стоимость HAND-чипа существенно меньше NOR.
+ запись и стирание происходит быстрее.
- не позволяет обращаться к произвольной ячейке.

## Slide 89
Оптический привод
PAGE
89
Запоминающие устройства ПК

## Slide 90
Оптический привод
PAGE
90
Запоминающие устройства ПК
1 – компакт_диск; 2 – светопрозрачное покрытие, защищающее нанесённую на CD информацию от повреждения; 3 – отражающее покрытие (собственно носитель записи); 4 – защитный слой; 5 – фокусирующий объектив; 6 – лазерный луч; 7 – оптический расщепитель; 8 – фотодетектор; 9 – лазер; 10 – электродвигатель, вращающий диск

## Slide 91
Оптический привод
PAGE
91
Запоминающие устройства ПК
- штампованные (печатные) диски CD-ROM - однократно записываемые диски CD-R - перезаписываемые диски CD-RW - DVD (Digital Versatile Disk) диски (4,7 Гбайт, 8,5 Гбайт, 16 Гбайт)
CD-ROM
CD-R
CD-RW
лаковый слой
лаковый слой
лаковый слой
основа
основа
основа
слой алюминия
слой золота
отражающий слой
слой красителя
вещество с 2 фазами состояния

## Slide 92
Оптический привод
PAGE
92
Запоминающие устройства ПК
Параметр | CD-RW | DVD | BD-ROM (диск для Blu-Ray)
Информационная емкость, Гбайт | 0,7 | 4,7 | 23—27
Длина волны лазера, нм | 780 | 658 | 405
Числовая апертура линзы | 0,5 | 0,6 | 0,85
Радиальное расстояние между соседними дорожками, мкм | 1,6 | 0,74 | 0,32
Минимальный размер пита (ширина площадки), мкм | 0,84 | 0,4 | 0,15
Скорость передачи данных, Мбит/с | 10 | 22 | 36
Толщина диска/защитного слоя, мм | 1,2/н/д | 1,2/0,6 | 1,2/0,1
Размер диска, мм | 120 | 120 | 120

## Slide 93
Накопители на магнитном носителе
PAGE
93
Запоминающие устройства ПК
- магнитная лента - магнитная карта - магнитный диск («гибкий», «жесткий»)

## Slide 94
Принцип магнитной записи
PAGE
94
Запоминающие устройства ПК

## Slide 95
Накопители на жестких магнитных дисках
PAGE
95
Запоминающие устройства ПК
НЖМД, хард, HDD, винчестер – энергонезависимое, перезаписываемое запоминающее устройство.
Основные компоненты:
диски
головки чтения/записи
механизм привода головок
двигатель привода дисков
печатная плата со схемами управления
кабели и разъемы
элементы конфигурации (перемычки и переключатели)

## Slide 96
Накопители на жестких магнитных дисках
PAGE
96
Запоминающие устройства ПК
В накопителях устанавливается несколько дисков, и данные записываются на обеих сторонах каждого из них.
Однотипные дорожки на всех сторонах дисков объединяются в цилиндр.
Дорожка записи на диске слишком велика, поэтому дорожки разбивают на нумерованные отрезки – сектора.
Количество секторов зависит от плотности дорожек и типа накопителя (обычно 380 – 700). Секторы, создаваемые с помощью стандартных программ форматирования, имеют емкость 512 байт.

## Slide 97
Форматирование диска
PAGE
97
Запоминающие устройства ПК
При форматировании диска в начале и конце каждого сектора создаются дополнительные области для записи их номеров, а также прочая служебная информация, благодаря которой контроллер идентифицирует начало и конец сектора.
После форматирования емкость диска уменьшается.
В начале каждого сектора записывается его заголовок (префикс), а в конце – заключение (суффикс). В суффиксе находится контрольная сумма (checksum), необходимая для проверки целостности данных.
Чтобы очистить секторы, в них зачастую записываются специальные последовательности байтов.
Кроме промежутков внутри секторов, существуют промежутки между секторами на каждой дорожке и между самими дорожками. При этом ни в один из указанных промежутков нельзя записать полезные данные.

## Slide 98
Накопители на жестких магнитных дисках
PAGE
98
Запоминающие устройства ПК
Основные характеристики:
Интерфейс – набор, состоящий из линии связи, сигналов, технических средств и правил обмена (IDE, sATA, FireWire, USB).
Емкость – количество данных, которые могут храниться накопителем. Производителями используются величины, кратные 1000.
Время произвольного доступа – время доступа к произвольным данным, хранящимся на диске (от 3 до 15 мс).
Технология SMART – технология оценки состояния жесткого диска встроенной аппаратурой самодиагностики, а также механизм предсказания выхода из строя.
Уровень шума – шум, который производит механика накопителя при его работе. Указывается в децибелах (тихими считаются, имеющие уровень шума около 26 дБ).

## Slide 100
See you soon
THANKSFOR
COMING